Администрация Первоманского сельсовета

Манского района Красноярского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   01.04.2016 года                                 п. Первоманск                                                       № 69

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения.

В соответствии с ст. 6, 38 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", проектом приказа министерства регионального развития РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требования к их содержанию», Уставом Первоманского сельсовета, администрация Первоманского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения  Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».

Глава  сельсовета                                                                                     Т.А. Краснослободцева

Приложение

Утверждена

постановлением  главы

Первоманского сельсовета

От 01.04.2016г. №  69

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2015 – 2025 ГОДОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

П. Первоманск

2016г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Первоманского  сельсовета Манского района являются Федеральный законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О  водоснабжении и водоотведении», «Правила определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83. Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с правилами землепользования и застройки Первоманского сельсовета, утвержденные Решением Первоманского сельского Совета депутатов 22.10.2013 г. № 10/2 .

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения Первоманского сельсовета:

Схема водоснабжения Первоманского сельсовета разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения поселения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, возможности их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. Схема водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения  Первоманского сельсовета на период до 2025 г. являются:

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоснабжения, повышению надежности функционирования системы.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения

– водозаборы (подземные), насосные станции, индивидуальные трубчатые колодцы

– системе водоотведения

– приемные резервуары, септики.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов с установкой оборудования водоподготовки;

– строительство централизованной сети магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Первоманского сельского поселения;

– установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

3. Общая характеристика  Первоманского сельсовета

Местное самоуправление осуществляется на всей территории Первоманского сельсовета в пределах границ, установленных Законом Красноярского края от 24.12.2004 г. № 13-2864 (ред. от 29.01.2009 г.) «Об установлении границ и соответствующим статусом муниципального образования Манский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».

Первоманский сельсовет наделен статусом сельского поселения и расположен в северной части Манского района. Поселок Первоманск, поселок Ветвистый, поселок Ручейки, деревня Кускун
входят в состав Первоманского сельсовета, административным центром которого является 
п. Первоманск.

На севере и западе Первоманский сельсовет граничит с Березовским районом Красноярского края, на юге с Камарчагским сельсоветам, на востоке с Каменским сельсоветом. Располагается в  50км от краевого центра и в 7 км от ближайшей железнодорожной станции Камарчага Красноярской железной дороги.

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2016 года – 2685 человек.

Территория поселения расположена в северной части Манского района на юге Красноярского края, в зоне Минусинской лесостепи, южной части тайги и подтайги.

Климат резко-континентальный с холодной, продолжительной зимой и коротким жарким летом. Гидротермический коэффициент довольно благоприятен для земледелия. Средние температуры июля и августа не опускаются ниже 17,6°С. Периоды с температурой выше 0 и 10°С имеют продолжительность, соответственно 183 и 103 дня. Длительность безморозного периода не превышает 83 дня. Относительная влажность воздуха довольно высокая.

Температура воздуха в течении года меняется от -28°С до + 21°С.

Средняя температура января –18,2оС, июля +19,1°С. Абсолютный минимум температур – 53°С, максимум +36°С. Среднее количество осадков, выпадающих с ноября по март – 85 мм, с апреля по октябрь – 369 мм, суточный максимум – 97 мм.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет – 2,5 м.

Появление устойчивого снежного покрова приходится на октябрь - ноябрь. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 2 ноября. Средняя высота снежного покрова за зиму 29 см. Роль его в условиях суровой зимы очень значительна и проявляется в улучшении микроклимата почвы, регулировке ее термического режима на поверхностных горизонтах. Разрушение и сход снежного покрова наблюдается в начале апреля. Конец таяния снега приходится на 30 апреля.

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах от 60 до 75%. Наиболее высокая относительная влажность отмечается 
в начале осени (август–сентябрь), самая низкая отмечается в мае. Колебания относительной влажности от года к году значительные.

К опасным явлениям погоды относятся туманы, метели, грозы, град. 
В зимний период при наличии снежного покрова и скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Часто наблюдаются туманы. Число дней с туманом за год в среднем доходит более 25. Инверсии и изотермии усиливают процесс туманообразования.

Территория поселения принадлежит зоне с сейсмичностью не более 4,5 баллов, принимаемой для массового строительства, и при строительстве объектов повышенной ответственности и особо ответственных.

Существующее функциональное использование территории Первоманского сельсовета.

В состав земель населенных пунктов Первоманского сельсовета входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

• жилая зона;

• общественно-деловая зона;

• производственная;

• зона инженерной и транспортной инфраструктур;

• рекреационная зона;

• зона сельскохозяйственного использования;

• зона специального назначения.

• иные территориальные зоны

Структура земель  населенных пунктов Первоманского сельсовета на 01.01. 2015 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного использования | 141,2 |
| 3 | Земли под постройками | 86,0 |
| 4 | Земли лесного фонда | 8.05 |
| 5 | Земли водного фонда | 0.12 |
| 6 | Земли общего пользования | 132,63 |
| 7 | Всего земель в существующих границах поселений | 368 |

Жилищный фонд

Жилищный фонд  Первоманского сельсовета представлен в основном 1-этажными жилыми домами. В поселке Первоманск имеется двадцать один многоквартирных жилых домов.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Первоманского сельсовета приведены в Таблице 1.

Общая площадь жилищного фонда составляет (01.01.2015г.) -  49,1 тыс. кв.м..

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, тыс. м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые индивидуальные дома | 470 | 30,9 | 73.4 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома 21/18,100 | 200 | 18,2 | 26.6 |
| 3 | Всего: | 670 | 49.1 | 100 |

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Первоманского сельсовета сформирован в поселке Первоманск. В остальных населенных пунктах Первоманского сельсовета сформированных общественных центров нет.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории Первоманского сельсовета  холодное водоснабжение осуществляет:

- ООО «Жилпрогресс-1»:

Юридический адрес: 663502, Россия, Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 4А; тел. 8-(39149)-36-233, 36-139.

Источником водоснабжения в п. Первоманск, п. Ветвистый и в п. Ручейки являются водозаборные скважины с водонапорными башнями оборудованной емкостью 25 куб. м. На скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ 6-10-125 производительностью 10 куб.м воды в час. Регулировка подачи воды осуществляется вручную по мере заполнения емкости водонапорной башни.

Водоснабжение Первоманского сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов. Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой в расчетный срок. В качестве основных источников водоснабжения Первоманского сельского поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники.

В населённом пункте д. Кускун обеспечение водой населения осуществляется из естественных водоисточников. Обеспечение населения водой осуществляется путем подвоза воды с прицепной емкостью объемом 4 куб.м.  В д. Кускун водопроводная сеть отсутствует

В настоящее время в п. Первоманск, в п. Ветвистый и в п. Ручейки имеется централизованное и индивидуальное водоснабжение из подземных скважин.  Используются 19 942 м. сетей водоснабжения. На территории п. Первоманск находится 3 водонапорных башни. Потребление воды всеми потребителями составляет 92,7 тыс. куб.м в год. Жизненно важным для населенного пункта п. Первоманск остается состояние водопроводных  сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения. Так, износ водопроводных сетей  колеблется от 56% до 90%, большинство скважин требует капитального ремонта (восстановление дебета) и для обеспечения полноценного водоснабжения необходимо дополнительно устройство новых скважин.  Наблюдения за техническим состоянием водозаборных скважин производятся эксплуатируемым предприятием ООО «Жилпрогресс-1» в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» один раз в год и заключаются в генеральной проверке состояния скважин и их оборудования. В результате устанавливается состояние обсадных труб, водоприемной части скважины, насосного оборудования, промеряется глубина скважины. Неисправность скважин распознается по изменению производительности, положению динамического и статического уровней, ухудшению качества воды. Для установления причин неисправности также должны производиться исследования технического состояния скважин и водоподъемного оборудования. На основании результатов исследований определяются пути ремонта или ликвидации скважин.

п.Первоманск

Источником водоснабжения для п. Первоманск являются 4 артезианские скважины. На улице Новая находятся три скважины, где расположен водораспределительный узел и две водонапорные башни V-20 м3 и V-25 м3, вода по трубопроводам подаётся в кольцевую сеть хозяйственно – питьевого водопровода п. Первоманск. Водопроводные сети проложены из стальных и ПХВ труб диаметром Ø90÷32 мм, протяжённость сетей хозяйственно – питьевого водопровода составляет 14,421 км. На скважинах установлены глубинные насосы ЭЦВ 6-10-125 производительностью  10 м3 в час каждый. Регулировка подачи воды осуществляется вручную по мере заполнения емкостей и контроля по прибору. На распределительном  узле вода с трех скважин поступает в общий коллектор, далее в водонапорные башни высотой 20 м.откуда самотеком через распределительный узел поступает в центральную магистраль  труба ПЭ Ø100 мм и далее по уличным водопроводным сетям до потребителя.

Четвертая скважина расположена по ул. Садовая 22, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-125 производительностью 6м3 в час распределительным узлом, емкостью V -10м3. Вода  через распределительный коллектор подается в уличные водопроводные сети.

В зимнее время работает одна водонапорная скважина, в летний период в связи с увеличением расхода воды работают  две водонапорных скважины.

Водопроводные сети проложены из стальных и ПХВ труб диаметром Ø108÷32 мм общей протяжённостью 14.42 км. Сведения о состоянии существующих сетей представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Год постройки | Наименование, место расположения | Диаметр трубы | Протяженность, м | Способ прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Первоманск |
| 1989 | ул. Новая | 76 | 1 040 | подземная | 90 |
| 1989 | ул. Новая-Кравченко | ПВХ 90 | 500 | подземная | 50 |
| 1989 | ул. Новая-Кравченко | ПВХ 50 | 250 | подземная | 50 |
| 1989 | ул. Кравченко | 76 | 200 | подземная | 90 |
| 2000 | ул. Кравченко | ПВХ 90 | 600 | подземная | 15 |
| 2000 | ул. Кравченко | 50 | 600 | подземная | 15 |
| 1988 | ул. Гагарина | 32 | 120 | подземная | 90 |
| 2011 | ул. Гагарина | ПВХ 32 | 220 | подземная | 5 |
| 2011 | ул. Гагарина | ПВХ 32 | 150 | подземная | 5 |
| 1988 | ул. Садовая | 25 | 460 | подземная | 85 |
| 1988 | ул. Садовая | 57 | 250 | подземная | 85 |
| 2011 | ул. Садовая | ПВХ 40 | 240 | подземная | 5 |
| 2004 | ул. Солнечная | ПВХ 50 | 400 | подземная | 10 |
| 1988 | ул. Лесная | 57 | 380 | подземная | 85 |
| 2006 | ул. Крупской | ПВХ 90 | 700 | подземная | 10 |
| 1990 | ул. Крупской (ТЦ, контора) | 50 | 160 | подземная | 70 |
| 2002 | ул. Крупской (школа) | ПВХ 25 | 150 | подземная | 10 |
| 2003 | ул. Приозерная | ПВХ 50 | 120 | подземная | 10 |
| 1989 | ул. Приозерная | 50 | 100 | подземная | 85 |
| 1989 | ул. Приозерная | 57 | 550 | подземная | 85 |
| 1987 | ул. Тельмана (летник) | 50 | 340 | подземная | 90 |
| 2011 | ул. Тельмана | ПВХ 50 | 120 | подземная | 5 |
| 1988 | ул. Тельмана | 57 | 350 | подземная | 90 |
| 1988 | ул. Мрачека | ПВХ 50 | 400 | подземная | 50 |
| 2003 | ул. Мрачека | ПВХ 50 | 420 | подземная | 10 |
| 2012 | ул. Рябинского | ПВХ 50 | 120 | подземная | 0 |
| 2012 | ул. Рябинского | ПВХ 50 | 250 | подземная | 0 |
| 2008 | ул. Рябинского | ПВХ 32 | 345 | подземная | 0 |
| 1979-1988 | ул. Микрорайон | 50 | 880 | подземная | 95 |
| 1995 | ул. Зеленая | 50 | 500 | подземная | 75 |
| 1994 | ул. Молодежная | ПВХ 32 | 600 | подземная | 15 |
| 1988 | Роща | 50 | 400 | подземная | 90 |
| 1994 | ул. Кольцевая | 50 | 150 | подземная | 75 |
| 2013 | Скважина №1, №2 | ПВХ 50 | 850 | подземная | 10 |
|  | Запитка домов (251×6) | 20 | 1 506 | подземная | 50 |
| ИТОГО: | 14 421 |  |  |

п. Ветвистый

Водоснабжение д. Ветвистый осуществляется от водозаборной скважины емкостью 20 м3, расположенной по улице Новая, на скважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10 м3/час. Вода самотеком из емкости поступает в центральную магистраль Ø108мм. далее поступает по уличным водопроводным сетям протяженностью 4,33км до потребителя. Сведения о состоянии существующих сетей представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Дата | Наименование, место расположения | Диаметр трубы | Протяженность, м | Способ прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ветвистый |
| 1988 | ул. Новая | 57 | 600 | подземная | 85 |
| 1988 | ул. Кольцевая | 76 | 800 | подземная | 85 |
| 1988 | ул. Центральная | 76 | 700 (200) | подземная | 85 |
| 1988 | ул. Мирная | 57 | 780 (300) | подземная | 85 |
| 1988 | ул. Лесная | 57 | 400 | подземная | 85 |
| 1988 | ул. Каменная | 57 | 300 | подземная | 85 |
|  | Запитка домов (126×6) | 20 | 756 | подземная | 85 |
| ИТОГО: | 4 336 |  |  |

п. Ручейки

Источником водоснабжения п. Ручейки является артезианская скважина, из которой вода при помощи насоса подаётся в водонапорную башню v-20 м3, на скважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-80 производительностью 10 м3/час. Из водонапорной башни под давлением, созданным высотой башни, подаётся в центральную магистраль хозяйственно – питьевого водопровода Ø108мм . Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 1.55  км. Сведения о состоянии  существующих водопроводных сетей представлены в таблице 3.

Таблица 3.

| Дата | Наименование, место расположения | Диаметр трубы | Протяженность, м | Способ прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ручейки |
| 1987 | ул. Набережная | 57 | 600 | подземная | 90 |
| 1987 | ул. Кооперативная | 57 | 770 (164) | подземная | 90 (0) |
|  | Запитка домов | 20 | 180 | подземная | 90 |
| ИТОГО: | 1 550 |  |  |

д. Кускун

На территории д. Кускун отсутствует система водоснабжения.

4.2 Существующие балансы водопотребления

4.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Общий баланс водопотребления Первоманского сельсовета  приведён в таблице 5.

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2015г.

Таблица 5.

| Таблица водопотребления Первоманского сельсовета |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| П.Первоманск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2009 | 50 | 100 | 36,500 | 140 | 5,8 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 20 | 7,300 | 28 | 1,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2009 | 50 | 100 | 9,0 | 120 | 5,0 | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 220 | 52,8 | 288 | 11,96 |  |
| П.Ветвистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 341 | 50 | 17,05 | 6,223 | 24 | 1 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,40 | 1,241 | 4,8 | 0,2 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 341 | 50 | 17,0 | 1,53 | 22 | 0,91 | 1,2 |
|  | Итого: |  | 341 | 50 | 37,45 | 8,994 | 50,80 | 2,11 |  |
| П. Ручейки |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 133 | 50 | 6,6 | 2,409 | 8,0 | 0,33 | 1,2,3,4 |
| Существующее положение | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,32 | 0,485 | 1,6 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 133 | 50 | 6,6 | 0,594 | 7,3 | 0,30 | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 14,52 | 5,300 | 18 | 0,69 |  |
|  | Всего | чел. | 2483 | 50 | 271,97 | 67,094 | 371,80 | 14,76 |  |

1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация  Первоманского сельского поселения. Для добычи воды используется глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок. Зоны санитарной охраны водных источников имеются. Модернизация, капитальный ремонт и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения не производятся. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший  износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной  воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, в виду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт водопроводных сетей и реконструкция водозаборных сооружений. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Под реконструкцией водозаборных сооружений подразумевается приобретение и монтаж установки по очистки и обеззараживанию воды.

В населенном пункте, п. Ручейки необходима полная замена сетей холодного водоснабжения. Ремонт водопроводов и реконструкция водозаборных сооружений возможна при условии выделения Первоманскому сельсовету необходимых дотаций районного или краевого бюджета в связи с тем, что собственных средств на строительство трубопровода  нет.

Проектные решения

Причинами низкого качества воды, по-прежнему, остается неудовлетворительное санитарно-техническое состояние источников водоснабжения и водопроводных сетей, а также отсутствие сооружений по водоподготовке.

Объем потребляемой воды населением выше нормативного, в связи с высоким износом водопроводных сетей и сооружений, приводящему к потерям воды в сетях, вследствие чего необходим капитальный ремонт или замена ветхого оборудования.

В соответствии со схемой территориально планирования муниципального образования Первоманский сельсовет предлагается в  п. Первоманск, строительство централизованных систем водоснабжения с организацией водозаборов из подземных вод, размещаемых выше населённых пунктов со строительством на площадке водозабора резервуаров, насосных станций II-го подъёма, сооружений обеззараживания.

Также рекомендуется реконструкция и ремонт системы водоснабжения в жилых микрорайонах и производственной зоне в связи с большим износом оборудования и потерями в сетях.

Основные мероприятия по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в Первоманском сельсовете:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт водопровода в п. Первоманск.

- разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети в микрорайоне «Сады».

- разработка проектно-сметной документации на строительство санитарных зон вокруг зарезервированных скважин в п. Первоманск;

- разработка проектно-сметной документации на строительство скважины в д. Кускун;

- строительство санитарных зон вокруг скважин п. Первоманск, п. Ветвистый, п. Ручейки.

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит полностью исключить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

Реконструкция и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры, при условии поэтапного освоения территории поселения, решает жизненно важные проблемы населения – водоснабжение и централизованное водоотведение населенных пунктов.

На I очередь предлагается выполнение следующих мероприятий по развитию и модернизации существующей системы водоснабжения поселения:

- проведение работ по реконструкции существующих централизованных систем водоснабжения, включающих перекладку трубопроводов, замену водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах;

- для пожаротушения зданий общественного назначения предлагается предусмотреть на территории населенных пунктов пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов;

- оборудование зон санитарной охраны объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002.

Разработка проектов реконструкции и нового строительства систем водоснабжения сельского поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов необходима установка приборов учета холодной воды. Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:

- завершение оснащения приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий,

- разработка лимитов на потребление воды,

- закупка и установка энергоэффективного сантехоборудования.

5. Водоотведение

Существующее положение

В Первоманском сельсовете центральная система водоотведения проведена только в п. Первоманск. В остальной части сельсовета централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях отсутствует. Имеются местные – дворовые сети с выгребами от некоторых жилых домов и административных зданий.

В п. Первоманск многоквартирные дома по ул. Микрорайон, индивидуальные жилые дома по ул. Крупской, ул. Приозерной,  ул. Мрачека  оборудованы централизованной системой хозяйственно – бытовой канализации. Протяжённость канализационных сетей 6500 м.

Сточные воды от 21   многоэтажного дома в п.Первоманск и частично от индивидуальных жилых домов по ул. Крупской, ул. Приозерной,  ул. Мрачека  отводятся по самотечной сети протяжённостью 6500 км в безнапорный главный коллектор, далее по азбесто-цементной трубе протяженностью 2535 м в пруд – накопитель. Остальные жилые дома частного сектора оборудованы резервуарами – накопителями с последующим вывозом стоков.

Сброс хозяйственно-бытовых стоков происходит в выгребные ямы, либо непосредственно на рельеф местности. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

Отсутствие в населенных местах систем ливневой канализации с очистными сооружениями приводит к дополнительному загрязнению водоемов нефтепродуктами, минеральными маслами, СПАВ и др.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

Проектные решения

## Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

Перспективные балансы системы водоотведения приведены в таблице 11.

Таблица 11.

| Таблица водоотведения Первоманского сельсовета. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| п. Первоманск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно предложение 2020г. | Хоз-бытовые ХВС | чел | 2450 | 50 | 122,50 | 44,712 | 150,0 | 6,25 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 24,50 | 8,94 | 30,0 | 1,25 | 1,2,3 |
|  | Хоз-бытовые ГВС | чел | 1850 | 35,4 | 65,490 | 23,228 | 70,0 | 2,91 | - |
|  | Максимальный сброс в систему водоотведения горячей воды | дни | 244 | - | 175,00 | 42,700 | 175,00 | 7,29 | - |
|  | Итого: |  | 2450 |  | 387,49 | 119,58 | 425,00 | 17,708 |  |
| Проектно предложение 2025г. | Хоз-бытовые | чел |  |  | 500,800 | 182,792 | 45,97 | 8,44 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 15 | - | 75,12 | 27,419 | 6,89 | 1,03 | 1,2,3 |
|  | Итого: |  | 2450 |  | 575,92 | 210,21 | 52,86 | 9,47 |  |

## Остальные населенные пункты, с учетом развития, будут включены в разработку схемы водоснабжения и водоотведения при корректировке на перспективу.

По реконструкции и развитию системы водоотведения необходимо провести ряд мероприятий:

  - строительство сетей водоотведения от объектов социальной сферы, от жилых домов, оборудованных системами внутреннего водоснабжения, от организаций и предприятий, использующих воду в больших объемах;

  - здания, не имеющие подключения к системе централизованной канализации оборудовать герметичными выграбами с последующим вывозом сточных вод;

В соответствии со схемой территориального планирования Манского района Красноярского края предусмотрено проведение следующих мероприятий:

- строительство очистных сооружений в п. Первоманск;

- строительство и монтаж оборудования блочно-модульных очистных сооружений с доочисткой в п. Первоманск;

Для комплексного решения проблемы недопущение загрязнения водоёмов сточными водами необходимо разработать целевую программу развития системы канализации по образцу «Чистая вода», где должны найти решения следующих вопросов:

- строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в населённом пункте п. Первоманск

- реконструкция и модернизация существующих канализационных сетей;

- строительство канализации в п. Ручейки, п. Ветвистый.

Канализационные сети проектом предлагается выполнить самотечными, с установкой перекачивающих канализационных насосных станций.

Графическая часть  схемы  холодного водоснабжения п. Первоманск (приложение 1)

Карта инженерной инфраструктуры. Карта теплоснабжения, водоснабжения и канализации Первоманского сельсовета (приложение 2)