Общество с ограниченной ответственностью

«СибЭнергоСбережение 2030»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

СЭС-13006-СТ

Красноярск, 2013

Общество с ограниченной ответственностью

«СибЭнергоСбережение 2030»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

СЭС-13006-СТ

Директор	А.А. Веретенников

Красноярск, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| Общие положения | 6 |

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноси-

| тель в установленных границах территории | 9 |
| --- | --- |

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартир-ные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние

периоды (далее - этапы)	9

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

10

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными

- производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам

| теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе | 10 |
| --- | --- |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепло-

| вой нагрузки потребителей | 11 |
| --- | --- |
| 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения | 11 |

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источ-

| ников тепловой энергии | 11 |
| --- | --- |

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников

| тепловой энергии | 13 |
| --- | --- |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на

| каждом этапе | 14 |
| --- | --- |

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного

| оборудования источников тепловой энергии | 14 |
| --- | --- |

2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного

| оборудования источников тепловой энергии | 15 |
| --- | --- |

2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйст-

| венные нужды источников тепловой энергии | 16 |
| --- | --- |

2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой

| энергии нетто | 16 |
| --- | --- |

2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по

| тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях | 16 |
| --- | --- |

2.4.6. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников те-плоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного ре-

| зерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 17 |
| --- | --- |

2.4.7. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавли-ваемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощно-сти, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен дол-

| госрочный тариф | 17 |
| --- | --- |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя | 18 |

2

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и макси-мального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 18

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах

| работы систем теплоснабжения | 18 |
| --- | --- |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению те-

| пловых сетей | 19 |
| --- | --- |

4.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих пере-распределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности ис-точников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников

| тепловой энергии (использование существующих резервов) | 19 |
| --- | --- |

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспек-тивную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников теп-

| ловой энергии | 19 |
| --- | --- |

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью

| повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 19 |
| --- | --- |

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме

| комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных | 20 |
| --- | --- |

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки элек-

| трической и тепловой энергии для каждого этапа | 20 |
| --- | --- |

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в

| пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода | 20 |
| --- | --- |

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в

| данной системе теплоснабжения, на каждом этапе | 21 |
| --- | --- |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его

| изменения | 21 |
| --- | --- |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с

| предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей | 22 |
| --- | --- |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 23 |

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих пере-распределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности ис-точников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников

| тепловой энергии (использование существующих резервов) | 23 |
| --- | --- |

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспек-тивных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа

| под жилищную, комплексную или производственную застройку | 23 |
| --- | --- |

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения ус-ловий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребите-лям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

23

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода

| котельных в пиковый режим работы | 24 |
| --- | --- |

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения норма-

| тивной надежности и безопасности теплоснабжения | 24 |
| --- | --- |
| Раздел 6. | Перспективные топливные балансы | 25 |
| Раздел 7. | Оценка надежности теплоснабжения | 25 |

3

Раздел 8 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	28

8.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и

| техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе | 31 |
| --- | --- |
| Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 33 |

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

|  | 39 |
| --- | --- |
| Раздел 11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 40 |
| Список использованных источников | 41 |

4

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирова-ние по объекту «Схема теплоснабжения Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края на период до 2028 года».

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунк-том 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154

При разработке учтены требования законодательства Российской Федера-ции, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства при-родных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природо-охранную деятельность.

5

Общие положения

Схема теплоснабжения сельсовета — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы тепло-снабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбе-режения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные на-

стоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

  - определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

  - повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

  - минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя

- долгосрочной перспективе;

  - обеспечение жителей Первоманского сельсовета тепловой энергией;

  - строительство новых объектов производственного и другого назначе-

ния, используемых в сфере теплоснабжения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает не-обходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры суще-ствующих объектов.

Характеристика Первоманского сельсовета:

Административный центр: поселок Первоманск.

- состав муниципального образования Первоманский сельсовет входят сельские населенные пункты:

6

Таблица 1. Состав муниципального образования Первоманского сельсовета

| Наименование населенного | Удаленность от центра | Удаленность от центра, км |
| --- | --- | --- |
| пункта | сельского поселения, км |  |
| поселок Первоманск | Административный центр | 24 |
| поселок Ветвистый | 6 | 30 |
| деревня Кускун | 13 | 37 |
| поселок Ручейки | 3 | 27 |

По численности населения Первоманский сельский совет является одним из самых крупных в Манском районе. По данным на 01.01.2009 здесь постоянно проживают 2552 человека, из них в п.Первоманск -1912 человек, п.Ветвистый-

- человек, в д.Кускун -158 человек, п.Ручейки -135 человек.

7

Рисунок 1. Карта градостроительного зонирования и зон с особыми условиями исполь-зования территории Первоманского сельсовета

8

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощ-

ность) и теплоноситель в установленных границах территории

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных

фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общест-венные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

На первом этапе с 2013 по 2018 г предусмотрено строительство жилого

фонда.

На втором этапе с 2019 по 2023 г предусмотрено строительство жилого

фонда.

На третьем этапе с 2024 по 2028 г предусмотрено строительство жилого

фонда.

Таблица 2. Тепловая мощность объектов нового строительства.

| № п/п | Кадастровый номер | Наименование учреждения | Ориентировочное значе- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ние тепловой мощности, |
|  |  |  | Гкал/ч |
| 1 | 24:24:2701062, | Жилой фонд, общая площадь | 2,7419 |
|  | 24:24:0101008, | 20400кв. м. |  |
|  | 24:24:2701063, |  |  |
|  | 24:24:0000000 |  |  |

9

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Согласно таблице нагрузок по потребителям п.Первоманска объем потреб-ления тепловой энергии для жилых и общественных зданий по видам теплопо-требления в каждом расчетном элементе территориального деления представлено в таблице:

Таблица 3. Объем потребления тепловой энергии объектами нового строительства.

| Элемент | территори- | Объем потребления тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| ального деления (ка- |  |  |  |  |
| дастровые участки) | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Итого |
| 24:24:2701062, | 2,5678 | 0 | 0,1745 | 2,7423 |
| 24:24:0101008, |  |  |  |  |
| 24:24:2701063, |  |  |  |  |
| 24:24:0000000 |  |  |  |  |

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами,

расположенными в производственных зонах, с учетом возможных

изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и

по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Объем потребления тепловой энергии для объектов расположенных в про-изводственных зонах по видам теплопотребления и по видам теплоносителя ос-танется без изменений на протяжении всего развития до 2028 года.

Производственные объекты не будут подключены к централизованной сис-теме теплоснабжения населенного пункта.

10

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой

энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах тепло-снабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопо-требляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энер-гии.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от по-требляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при повышении которого подключение теплопотребляющей ус-тановки к данной системе теплоснабжения не целесообразно по причине увели-чения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем тепло-

снабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время на территории п.Первоманск Манского района сущест-вует централизованная система теплоснабжения.

В п.Первоманск имеется одна котельная мощностью 21,0 Гкал/час, присое-диненная нагрузка составляет 2,76109 Гкал/ч.

Жилой фонд остальной части поселка снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

11

Рисунок 2. Перспектива жилого строительства.

12

Согласно ФЗ от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к 2020 году необходимо осуществить переход с открытой схемы теплоснабжения на закры-тую схему. Для этого предлагается разработать проектную документацию с оп-ределением марки и количества теплообменного оборудования, а также запорной арматуры.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия

индивидуальных источников тепловой энергии.

Данные по потреблению тепловой энергии и ГВС абонентами представле-

ны в таблице 4. Все остальные абоненты имеют индивидуальные источники теп-

ла.

Таблица 4. Реестр абонентов

| № | Наименование организации | № договора, срок |  |  | Годовой объем потребления те- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | действия |  |  | пловой энергии |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | Отопле- | Г В С |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ние |  |
|  |  | Бюджетные потребители |  |  |  |
| 1 | МБОУ | «Первоманская | № 1 до 31.12.2013 |  |  | 634,84 | 634,84 | 0,0 |
|  | СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МБДОУ Д/сад «Колосок» | № 2 до 31.12.2013 |  |  | 364,45 | 364,45 | 0,0 |
| 3 | МО Первоманский с/совет | № 3 до 31.12.2013 |  |  | 145,9 | 142,14 | 3,76 |
| 4 | МБУСО «КЦСОН» | № 4 до 31.12.2013 |  |  | 122,33 | 122,33 | 0,0 |
| 5 | МБУЗ Манская ЦРБ (амбу- | № 5 до 31.12.2013 |  |  | 58,98 | 58,98 | 0,0 |
|  | латория) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | УСЗН | (реабилитационный | Планируемый |  |  | 250,12 | 222,4 | 27,72 |
|  | детский центр) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МБУК | «Первоманский | № 6 до 31.12.2013 |  |  | 295,62 | 293,88 | 1,74 |
|  | СДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 1872,24 | 1839,02 | 33,22 |
|  |  |  | Прочие потребители |  |  |  |  |
| 1 | Гербер Д.И. | № 9 до 31.12.2013 |  | 6,64 |  | 6,14 | 0,50 |
| 2 | Рыбинский почтамт | № 10 до 31.12.2013 |  | 29,08 | 28,38 | 0,70 |
| 3 | ГП КК ЦР Аптека № 8 | № 13 до 31.12.2013 |  | 8,67 | 8,26 | 0,41 |
| 4 | ИП Коноплева Н.Р. | № 14 до 31.12.2013 |  | 0,83 | 0,0 | 0,83 |
| 5 | ИП Мамедов Т.О. | № 15 до 31.12.2013 |  | 5,16 | 4,35 | 0,81 |
| 6 | ООО «Краслесторг» | № 16 до 31.12.2013 |  | 222,48 | 216,0 | 6,48 |
| 7 | ИП Карпова А.В. | № 17 до 31.12.2013 |  | 3,47 | 3,47 | 0,0 |
| 8 | ИП Варенников С.А. | № 18 до 31.12.2013 |  | 17,15 | 15,98 | 1,17 |
| 9 | ИП Варенников С.А. | № 19 до 31.12.2013 |  | 19,61 | 18,38 | 1,23 |
| 10 | ИП Артюшин В.А. | № 21 до 31.12.2013 |  | 24,21 | 22,33 | 1,88 |

13

| 11 | ИП Рогова О.А. | № 22 до 31.12.2013 | 6,70 | 6,24 | 0,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ИП Кононов Д.М. | № 23 до 31.12.2013 | 0,42 | 0,42 | 0,0 |
| 13 | КГКУ «Противопожарная | № 24 до 31.12.2013 | 74,55 | 72,43 | 2,12 |
|  | охрана Красноярского края» |  |  |  |  |
| 14 | ИП Тришина С.Г. (плани- | № 28 до 31.12.2013 | 11,96 | 10,62 | 1,34 |
|  | руемая) |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 430,93 | 413,0 | 17,93 |
|  | Собственные потребители |  |  |
| 1 | Гараж п. Первоманск |  | 656,06 | 656,06 | 0,0 |
| 2 | Административное здание |  | 58,75 | 57,83 | 0,92 |
|  | Итого: |  | 714,81 | 713,89 | 0,92 |
|  | Население | До 31.12.2013 г. | 12899,85 | 11532,57 | 1367,28 |
|  | ВСЕГО: |  | 15917,83 | 14498,48 | 1419,35 |

На расчетный период в перспективных и существующих зоны действия ин-дивидуальных источников тепла остаются без изменения.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой

мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Таблица 5. Существующие значения установленной тепловой мощности

| Источник те- | Существующее значение уста- | Перспективные значения установ- |
| --- | --- | --- |
| пловой энер- | новленной тепловой мощности, | ленной тепловой мощности, |
| гии | Гкал/час | Гкал/час |
| Котельная | 21,0 | 21,0 |
| п.Первоманск |  |  |

14

2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на

использование установленной тепловой мощности и значения

располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой

энергии.

Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют. Перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не ожидается.

15

2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на

собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Таблица 6. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собствен-ные и хозяйственные нужды.

| Источник | Существующее значение за- | Перспективные значения |
| --- | --- | --- |
| тепловой энергии | трат тепловой мощности на | затрат тепловой мощности |
|  | собственные и хозяйственные | на собственные и хозяй- |
|  | нужды, Гкал/час | ственные нужды, Гкал/час |
| Котельная п.Первоманск | 0,21 | 0,21 |

2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источ-

ников тепловой энергии нетто

Таблица 7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности

|  | Фактическая рас- | Мощность тепловой энергии нетто, |
| --- | --- | --- |
| Наименование котельной | полагаемая мощ- | Гкал/час |
|  | ность источника, | существующие | перспективные |
|  | Гкал/час |  |  |
| Котельная п.Первоманск | 21,0 | 21,0 | 21,0 |

2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии

при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в

тепловых сетях

Таблица 8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии.

| Источник тепловой энергии | Существующие потери теп- | Перспективные потери |
| --- | --- | --- |
|  | ловой энергии при ее пере- | тепловой энергии при |
|  | даче по тепловым сетям, | ее передаче по тепло- |
|  | Гкал/час | вым сетям, Гкал/час |
| Котельная п.Первоманск | 0,54954 | 0,7234 |

16

2.4.6. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощно-сти источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснаб-жающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по дого-ворам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспектив-

ный резерв тепловой мощности на котельной не предусматривается.

2.4.7. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потреби-телей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на под-держание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам тепло-снабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Таблица 9. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии.

| Источник тепловой энергии | Существующие тепловые на- | Перспективные тепло- |
| --- | --- | --- |
|  | грузки потребителей, | вые нагрузки потреби- |
|  | Гкал/час | телей, Гкал/час |
| Котельная п.Первоманск | 0,74 | 2,111 |

17

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляю-щими установками потребителей

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых се-тей, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери в системе ГВС и отопления компен-сируются на котельной подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется централизованная вода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.

Производительность водоподготовительных установок источников тепло-вой энергии должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в сети и систе-мах отопления и ГВС потребителя.

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) «Для откры-тых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах ГВС для открытых систем теплоснабжения...».

Таблица 10. Потери теплоносителя в аварийном режиме работы системы теплоснабже-

|  |  | ния. |
| --- | --- | --- |
|  | Существующий объем аварийной | Перспективный объем ава- |  |
|  |  | рийной подпитки в тепло- |  |
| Наименование источника теп- | подпитки в тепловых сетях и при- |  |  |
|  |  | вых сетях и присоединен- |  |
| ловой энергии | соединенных к ним системах теп- | ных к ним системах тепло- |  |
|  | лопотребления, т/ч | потребления, т/ч |  |
| Котельная п.Первоманск | 2,4275 | 3,0375 |  |

18

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению тепловых сетей

4.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обес-печивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом рас-полагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с ре-зервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

- соответствии с установленными нагрузками строительство новой котель-ной не требуется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспе-чивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расши-ряемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии не планируется.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Перечень мероприятий запланированных для технического перевооруже-ния котельной:

- 2014год – техническое освидетельствование специализированной организаци-ей строительных конструкций здания котельной (периодический повтор через 5 лет);

- 2014год - проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы специализированной организацией (периодический повтор через 3 года);

- 2014год – замена дробилки угля на более эффективную;

- 2014год – замена ленты второго подъема угля;

- 2015год - капитальный ремонт котла КВ ТСВ-10 № 3;

19

- 2016год – установка теплообменника для качественного обеспечения населе-ния горячей водой;

- 2016год – запуск скважины ХВС на территории котельной для обеспечения ра-боты теплообменника;

- 2020год - капитальный ремонт котла КВ ТС- 6 № 1;

- 2020год – замена сетевых и подпитывающих насосов;

- 2021год - капитальный ремонт котла КВ ТС- 6 №2.

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функциони-

рующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой

энергии котельных

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функциони-рующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-гии котельных, не разрабатываются. Существующая котельная имеет оборудова-ние для выработки только тепловой энергии.

Перевод существующей котельной в режим комбинированной выработки электрической и тепловой энергии нецелесообразен.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Предложения по дооборудованию существующей котельной источниками комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (когерационны-ми установками) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода для обеспечения электроэнергией на собственные нужды котельной и для снижения себестоимости вырабатываемой тепловой энергии, не разрабатываются.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки

20

тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого

этапа, в том числе график перевода

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяе-мых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и элек-трической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе гра-фик перевода не разрабатываются, по причине отсутствия источников тепла с комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей теп-ловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источни-ками тепловой энергии является невозможным по причине наличия только одно-го источника тепловой энергии.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

На 2013 г. фактический температурный график п.Первоманск составляет 95/70°С. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для ис-точника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с дейст-вующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетиче-ского обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

21

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспектив-

ный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

22

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обес-печивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом рас-полагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с ре-зервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей для перераспределения те-

пловой мощности не требуется, в связи с отсутствием необходимости перерас-

пределения.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспек-

тивных приростов тепловой энергии планируется с 2014-2019 годы.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поста-вок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, в со-ответствии с утвержденными инвестиционными программами, в том числе с уче-том резервирования систем теплоснабжения бесперебойной работы тепловых се-тей и систем теплоснабжения в целом и живучести тепловых сетей, отсутствуют.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы

Предложения по реконструкции тепловых сетей не предусмотрено.

23

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей не планируется.

5.6. «Строительство и реконструкция  и капитальный ремонт тепловых сетей

объектов  ЖКХ»

- 2021г. «Капитальный ремонт водогрейного котла №1 КВТС-6;

- 2021г. Капитальный ремонт тепловой сети от распределительного колодца на перекресток ул. Садовая и ул. Крупской до распределительного колодца вблизи здания пожарного подразделения п. Первоманск;

- 2022-2023гг. реконструкция тепловой сети от д. №1 ул. Лесная по направлению к пожарной части;

- 2024г. реконструкция тепловой сети по ул. Мрачека от ТК1 до ТК2;

- 2025г. реконструкция тепловой сети по ул. Мрачека от д.25 до ТК1, и от ТК1 до д. №30;

- 2026-2028г.г. реконструкция тепловой сети по ул. Зеленая;

- 2029-2031г.г. реконструкция тепловой сети по ул. Солнечная;

- 2032г.реконструкция тепловой сети по ул. Мрачека от ТК4 до д. 27;

- 2032г. реконструкция котельной с заменой сетевого насоса на котельной 1Д315-71 на 4Д315-71А;

- 2033г. реконструкция котельной с заменой сетевого насоса на котельной НЦ-400 на 1Д315-71;

- 2034г.  реконструкция котельной с заменой дымососа ДН13,5 на ДН12,5 на котле №1 КВ6 и газоходов его обвязки в п. Первоманск, производственный сектор,4;

- 2035г.  реконструкция котельной с заменой дымососа ДН12,5 на ДН11,2на котле №2 КВ6 и газоходов его обвязки в п. Первоманск, производственный сектор,4;

- 2035г. Реконструкция тепловых сетей по ул. Мрачека от ТК2 до ТК4;

- 2036г. Установка запорно-регулирующего оборудования в целях оптимизации гидравлического режима в системе теплоснабжения потребителей п. Первоманск по ул. Рябинского, ул. Садовая, ул. Тельмана, ул. Мрачека, ул. Гагарина, ул. Лесная, ул. Кравченко, ул. Микрорайон, ул. Крупской, ул. Новая;

15. 2037г. Реконструкция водозабора технической воды для работы                  котельной на насосной «Озеро» в п. Первоманск;

16. 2038г. Реконструкция тепловых сетей ул. Приозерная от д.13 до д.                             17, п. Первоманск»;

17. 2035г. Реконструкция котельной с заменой дутьевого вентилятора ВДН-12,5/1500 на ВДН-11,2/1500 котла №2 КВ6 и воздуховодов его обвязки в п. Первоманск, производственный сектор, 4.

24

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На котельной п.Первоманск в ка-честве основного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь. Характеристика топлива представлена в таблице 15:

Таблица 11. Характеристика топлива.

| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сгорания, Ккал/кг. |  |
| Бурый уголь | Бородинское месторо- | 3971 | расстояние перевозки |
| 2БР | ждение |  | 130 км |

25

Раздел 7. Оценка надежности теплоснабжения

    - целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых сетях п.Первоманск рекомендованы следующие мероприятия:

произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых се-тей, находящихся в ведении ООО «Жилпрогресс». Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей - год строи-тельства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способ их устранения, а также результаты диагно-стики с информацией об остаточно ресурсе каждого участка;

произвести полный капитальный ремонт сетей теплоснабжения;

взаимодействие поставщиков тепловой энергии и их потребителей; принять меры по проведению противокоррозионной защиты;

пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопрово-дов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь согласно требованиям СНиП 41 -02-2003 противокоррозионное покрытие, нане-сенное в заводских условиях, в соответствии с требованиями технических усло-вий и проектной документации;

после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубо-проводы, изолированные минеральной ватой на предизолированные трубопрово-ды выполненные по современной технологии.

Скорректировать подход к планированию и проведению планово - преду-предительных ремонтов на тепловых сетях.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентирует-ся МДК 401.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию

- учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения

- работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (ут-верждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191). Нормы времени на вос-

26

становление должны определяться с учетом требований данного документа и ме-стных условий.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.200 . Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежной и качественное теплоснабжение по-требителей.

- целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки которые в настоя-

щее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элемен-тов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок необходи-мо ежегодно составлять планы. Количество необходимых шурфовок устанавли-вается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети,

- состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитывать при составлении планов ремонтов тепловых сетей.

  - процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям норматив-

ных документов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный пе-риод.

27

Раздел 8. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а)	Техническая и экономическая целесообразность.

Исторически проектирование ТСС в России было направлено по пути уп-рощенных решений в виде тупиковых (древовидных) схем, как правило, с откры-той схемой горячего водоснабжения и зависимым элеваторным (или непосредст-венным) присоединением отопительной нагрузки, без устройства автоматическо-го регулирования отпуска и потребления тепловой энергии. Недостатки открытой схемы хорошо известны. Это не только наиболее расточительный вариант ГВС с точки зрения энергосбережения, но и крайне вредный для здоровья жителей, и сложный для эксплуатации.

Закрытая схема горячего водоснабжения имеет ряд преимуществ перед от-крытой. Основным является подача горячей воды потребителю питьевого качест-ва, т.к. подается просто подогретая вода, которая подается и для холодного водо-снабжения. В открытых системах вода подается приготовленная на источнике тепла с учетом водоподготовки по требованию эксплуатации оборудования, что сопровождается использованием специальных реагентов. В закрытых системах значительно снижается расход подпиточной воды, т.к. отсутствуют сливы горя-чей воды у потребителей кроме нормативных и ненормативных утечек.

- настоящее время теплоснабжение и горячее водоснабжение в п.Первоманск обеспечивает одна котельная.

Анализ современного технического состояния источников тепловой энер-гии в системах централизованного теплоснабжения в п.Первоманск привел к сле-дующим выводам:

28

- Системы теплоснабжения п.Первоманск проектировались на цен-тральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график от котельной 95/70°С. Из анализа фактического темпера-турного графика следует, что разница температур теплоносителя подающего и обратного трубопроводов меньше 25°С, соответственно подача требуемого коли-чества тепла потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуля-ции теплоносителя.

- Систематическое отклонение температуры теплоносителя на границе раздела от утвержденного температурного режима работы теплоисточника (про-валы температуры) приводит к дефициту тепла у населения.

- Более 50 % тепловых сетей имеют большой процент износа, срок службы трубопроводов более 25 лет.

- Отсутствует регулировка гидравлических режимов системы тепло-

снабжения.

Влияние на функционирование систем теплопотребление оказывают изме-нившиеся санитарные нормы к параметрам теплоносителя, подаваемого на ГВС

В 2009 году введены новые санитарно-эпидемиологические правила нормы СанПиН 2.1.4.2496-09, которые были утверждены Постановлением Главного го-сударственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009г. №20. Новые правила устанавливают повышенные требования к качеству воды и орга-низации систем центрального горячего водоснабжения. Пункт 2.4. СанПиН опре-деляет температуру горячей воды в местах водоразбора независимо от применяе-мой схемы горячего водоснабжения не ниже 60°С и не более 75°С.

Следующим нормативно-правовым актом, устанавливающим требования к системам горячего водоснабжения, является Федеральный закон №417-ФЗ от 07.12.2011г., который вносит изменения в Федеральный закон «О теплоснабже-нии» №190-ФЗ. Статья 29 Федерального закона №190-ФЗ дополняется двумя частями:

29

Часть 8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строи-тельства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляется путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Часть 9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснаб-жения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водо-снабжения, не допускается.

Таким образом, дальнейшее развитие системы горячего водоснабжения п.Первоманск на перспективу до 2028 года должно осуществляться согласно ука-занным нормативно-правовыми актам.

б)	Технические подходы и структурные изменения.

Для обеспечения развития системы теплоснабжения в п.Первоманск пред-лагается:

- реконструкция существующих теплоисточников и тепловых сетей;

- замена изношенных трубопроводов тепловых сетей от котельной;

- покрытие неизолированных трубопроводов и арматуры теплоизоляцией или теплоизоляционной краской;

- установка устройств плавного пуска для тягодутьевого оборудования;

- установка частотно-регулируемого привода для насосов.

Рассматривается три варианта развития подключения потребителей на пе-риод с 2013 до 2028гг:

- Теплоснабжение жилых домов п.Первоманск от огневых печей и от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топли-

ва;

- Строительство собственного источника тепла;

- Подключение потребителей п.Первоманск к существующим тепловым

сетям от котельной.

В качестве основного варианта развития подключения потребителей на пе-риод с 2013 до 2028гг был выбран 3 вариант.

30

в)	Основные экономические показатели.

В настоящее время на рынке теплотехнического оборудования имеется ши-рокий выбор как импортного, так и отечественного оборудования для котельных. Данное оборудование отличается стоимостью, показателями эффективности и надежности работы.

- каждом конкретном случае основной перечень оборудования котельной будет зависеть от технических характеристик.

Кроме стоимости оборудования необходимо учитывать стоимость проект-но-сметной документации, строительно-монтажные и наладочные работы.

Таблица 12. Стоимость проектно-сметной документации.

| Составление проектно-сметной документации | 5-7% |
| --- | --- |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 40-50% |
| Оборудование | 43-55% |

Реализация мероприятий производится согласно календарному плану ос-воение инвестиций по программе и завершение должно осуществляться не позд-нее 2028 года, что продуктивно существующим законодательством.

8.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строитель-

ство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой

энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, ре-конструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлено в таблице.

Таблица 13. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство.

| № |  |  | Ед. из- | Кол- | Ориентировочная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект | Наименование работ | мере- |  |  |
| п/п |  |  |  | во | стоимость, тыс. руб. |
|  |  |  | ния |  |  |
|  |  | 2-3 этап (с 2019 по 2028 гг) |  |

31

|  |  | Строительство теплотрассы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплотрасса | для подключения новых по- | п.м. | 5713 | 89540 |
|  |  | требителей |  |  |  |

32

Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей организа-

ции

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуще-ствляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей орга-низации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теп-лоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной поли-тики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основа-нии критериев и в порядке, которые установлены правилами организации тепло-снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О тепло-снабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях отно-сится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с чис-ленностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвер-ждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Россий-ской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», пред-

33

ложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответст-вии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (да-

лее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселе-ния, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации

- при актуализации схемы теплоснабжения.

  - В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зо-

ны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) оп-ределяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваи-вается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют не-сколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каж-дой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городско-го округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжаю-щую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми се-тями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собст-

венности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского окру-га, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган мест-ного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица плани-

34

руют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местно-го самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте по-селения, городского округа.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснаб-

жающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собст-венности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по-дано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином за-конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления при-сваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с крите-риями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации явля-

ются:

владение на праве собственности или ином законном основании источни-ками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощ-ностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники теп-ловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее оста-точной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином за-конном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-ганизации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость иму-щества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю от-

35

четную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжаю-щей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснаб-

жающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствую-щего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается органи-зации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соот-ветствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется нали-чием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснаб-жения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего стату-

са, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии

- (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

  - Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей дея-

тельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со все-ми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятель-ности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и пода-вать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными тепло-снабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зо-не своей деятельности.

36

Единая теплоснабжающая организация должна отвечать критериям, а именно:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источни-ками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощ-ностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники теп-ловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организа-ции, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соот-ветствующей системе теплоснабжения.

- Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется нали-чием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персона-ла по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Предприятие, которое будет единой теплоснабжающей организацией обя-зано при осуществлении своей деятельности выполнить следующее, а именно:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со все-ми обратившимися к ней потребителями

тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными тепло-снабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зо-не своей деятельности.

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

- настоящее время единой теплоснабжающей организацией п.Первоманск является ООО «Жилпрогресс-1», охватывающая всю территорию поселка по обес-

печению теплоснабжением объектов жилого фонда, социально значимых объек-

37

тов бюджетной сферы и прочих потребителей, находящихся в селе. Следователь-но, в качестве единой теплоснабжающей организации рекомендуется ООО «Жилпрогресс-1».

38

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой	энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перерас-пределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источни-ками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

|  |  | Таблица 14. Распределение тепловой энергии. |
| --- | --- | --- |
| № |  |  | Установленная | Подключенная |  |
|  | Наименование котельной |  | мощность, |  |  |
| п/п |  |  |  | нагрузка, Гкал/час |  |
|  |  |  | Гкал/час |  |  |
| 1 | Котельная п.Первоманск |  | 21,0 | - |  |

39

Раздел 11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены

- указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяй-ные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указан-ных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответст-вующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет ООО «Жилпрогресс-1» бесхозяйных тепловых сетей (теп-ловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) должно осуществляет-ся на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

  - настоящее время участков бесхозяйных тепловых сетей в п.Первоманск не было выявлено.

40

Список использованных источников

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №

- «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвер-ждения».

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утвер-жденные совместным приказом Минэнерго РФ и Минрегиона РФ).

- РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

41